## Slide 1: -Funzionalità generali del transport layer -Gestione della congestione

## Slide 2: Le porte
Le porte sono Identificatori numerici composti da numeri di 16 bit che identificano i processi che comunicano su una rete, permettendo ai pacchetti di dati di raggiungere la corretta applicazione su un host specifico.

## Slide 3: Le socket
Sono dei punti di connessione composti da un indirizzo IP e un numero di porta che consentono lo scambio di dati tra processi, sia sulla stessa macchina che attraverso una rete.

## Slide 4: I servizi
Servizi forniti dal livello di trasporto (Transport Layer) nella rete, si occupano di fornire connessione end-to-end affidabile e trasparente dei dati.
Si occupano principalmente di:
Gestione delle connessioni: Si occupa di stabilire, mantenere e terminare le sessioni di comunicazione. Può offrire servizi connessi e disconnessi.
Segmentazione e riassemblaggio: Suddivide i dati ricevuti dai livelli superiori in pacchetti più piccoli (segmenti) per il trasporto, e li riassembla al destinatario.
Controllo di flusso e di congestione: Gestisce il flusso di dati per evitare che un trasmettitore rapido sovraccarichi un ricevitore lento.
Multiplexing e demultiplexing: Permette a più applicazioni di condividere la stessa connessione di rete, instradando i dati al processo corretto utilizzando i numeri di porta.

## Slide 5: Funzionalità di multiplexing e demultiplexing
Tutti i protocolli del livello transport offrono servizi di multiplexing e demultiplexing grazie alla creazione delle socket:
-Multiplexing: In trasmissione il transport riceve i dati dalle socket e aggiunge le proprie informazioni di controllo(header)
-Demultiplexing: In ricezione il transport layer legge l'header e determina a quale socket consegnare i dati.

## Slide 6: GESTIONE DELLA CONGESTIONE
Congestione della rete: quando ci sono troppi dati in transito e i router non riescono più a gestirli.
Concetti principali:
TCP usa un approccio chiamato Best Effort: la rete fa del suo meglio per consegnare i pacchetti, ma se la coda del router è piena, i pacchetti vengono scartati.
Per gestire la congestione, TCP usa un timer per misurare il tempo di risposta (ACK). Se l’ACK non arriva in tempo → timeout → possibile perdita di pacchetti.
Le perdite possono dipendere da errori di trasmissione o da congestione. TCP assume che sia congestione e reagisce di conseguenza.
Il controllo avviene end-to-end, cioè direttamente tra i due computer che comunicano, non all’interno della rete.
In questo caso, quindi, le gestione della congestione è particolarmente critica perché si basa su deduzioni che avvengono agli end system e non su dati precisi prelevati in rete. E quindi non ci sono garanzie che queste deduzioni siano sempre esatte.
Col tempo, sono stati proposti diversi algoritmi che si adattavano a varie situazioni per produrre migliori deduzioni, utilizzando più info.

## Slide 7
TCP lavora applicando insieme più algoritmi e dei quali ne configura i parametri da usare, esistono vari protocolli con diversi algoritmi, ad esempio: RFC 5681 → Definisce 4 algoritmi principali
Tutti questi algoritmi utilizzano una nuova variabile : Finestra di Congestione → indica numero massimo di byte non riscontrati che possono ancora trovarsi nella rete:
Formula che segue:
maxWindow = min(FinestraDiCongestione, FinestraDiRicezione)
Variabili importanti:
Finestra di congestione (Congestion Window): quanti byte il mittente può inviare prima di ricevere conferma e senza considerare possibili interruzioni/timeout.
Finestra di ricezione (Advertised Window): quanti byte il destinatario può ricevere.
maxWindow = min(FinestraDiCongestione, FinestraDiRicezione) → maxWindow indica che l’host che invia può inviare al massimo il numero di byte più piccolo tra i due valori.
Obiettivo:
Ridurre la finestra di congestione quando c’è perdita di pacchetti e aumentarla quando la rete è libera, per non sovraccaricare il traffico.

## Slide 8
Congestion Avoidance serve a regolare la velocità di trasmissione, aumentando lentamente la finestra per non provocare congestione.
Come funziona:
alla creazione della connessione tra 2 host, il mittente imposta finestra di congestione alla massima quantità di byte che la rete può spedire.
ogni volta che viene ricevuto l’ACK di conferma ricezione (di un messaggio) da parte del destinatario, il valore della finestra di congestione viene raddoppiato, si ha quindi una crescita esponenziale di byte inviati fino al raggiungimento di una certa soglia: il threshold (inizialmente impostato a 64KB).
da qui in poi la finestra di congestione è regolata da algoritmo congestion avoidance, che continua ad incrementare i Byte in modo lineare, viene di volta in volta sommato il valore iniziale.
quando si genera un timeout (congestione) si effettuano le seguenti operazioni:
  soglia impostata alla metà del valore della finestra di congestione che ha generato il timeout
  finestra di congestione riportata al valore iniziale